附件1

| 序号 | 产品企业名称 （统一社会信用代码） | 安装企业名称 （统一社会信用代码） | 办公地址 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆鑫晟燃气设施有限公司 （91500237MA5YQ0F631） | 重庆盛一消防工程有限公司 （91500000077268670） | 巫山县工业园区管委会6楼603室 | 易美银 13452616345 | 第一批 |
| 2 | 成都安可信电子股份有限公司 （915101007092953446） | 重庆昊江建设有限公司 （91500231305018551K） | 巫山县巫峡镇西坪七社江景大楼3单元9楼9-3 | 彭媛 18981899172 | 第一批 |
| 3 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 （91510108746444230K） | 重庆宇泽森燃气设备安装有限公司 （91500107339545843） | 巫山县广东中路274号1单元（农行家属院201） | 涂颖 15213010606 | 第一批 |
| 4 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 （91510000314526814Q） | 巫山县三峡风天然气有限责任公司 （91500000762676904X） | 重庆市巫山县高唐街道平湖西路159号门市139-5至7号 | 马略 15025515656 | 第二批 |
| 5 | 珠海兴华电子科技有限公司 （914404005921128657） | 珠海兴华电子科技有限公司巫山分公司 （91500237MAACA2P72Y） | 重庆市巫山县巫峡镇广东东路283号附1号门市 | 章清 13896948998 | 第二批 |

巫山县燃气泄漏报警装置生产、安装企业目录清单

附件2

燃气泄漏报警装置产品信息公示表

| 重庆鑫晟燃气设施有限公司燃气泄漏报警装置产品信息公示 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 档次 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名） | 图片 | 单位 | 台/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
|  |  |  |  |  |  |  | 性能 | 质保 |
| 1 | 自闭阀 | 高端 | 大唐科技 |  | 套 | 160 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h； 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）。 |  |
| 2 | 家用燃气报警器 | 普通 | JB-RBJ0103Z |  | 套 | 320 | 特检测气体：甲烷； 供电电压：AC220V±15%； 检测原理：半导体； 报 警 点：8%LEL； 报警方式：声光报警； 功 耗：＜1W； 信号输出：脉冲打阀； 材 质：ABS； 外形尺寸：120mm×80mm×37mm。 | 1年 |
| 3 |  | 高端 | JB-RBJ0103Z（智能物联） |  | 套 | 400 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 检测气体：甲烷； 供电电压：AC220V±15%； 检测原理：半导体； 报 警 点：8%LEL； 报警方式：声光报警； 功 耗：＜1W； 信号输出：脉冲打阀 ； 材 质：ABS； 外形尺寸：120mm×80mm×37mm。 | 1年 |
| 4 | 工商业报警控制器 | 普通 | RBT-6000-ZL1N |  | 台 | 2200 | 容 量：3； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1%； 功 耗：≤10W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出； 材 质：ABS； 外形尺寸：210mm×150mm×50mm； 配套探头：09系列。 | 1年 |
| 5 |  | 普通 | RBT-6000-ZL9N |  | 台 | 2500 | 容 量：9； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1%； 功 耗：≤20W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出； 材 质：ABS； 外形尺寸：288mm×220mm×86mm； 配套探头：09系列。 | 1年 |
| 6 |  | 普通 | RBT-6000-ZL30N |  | 台 | 3200 | 容 量：30； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1% ； 功 耗：≤60W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出； 材 质：Q232+ABS； 外形尺寸：320mm×250mm×94mm； 配套探头：09系列。 |  |
| 7 |  | 普通 | RBT-6000-ZL60N |  |  | 3500 | 容 量：60； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1% ； 功 耗：≤120W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出； 材 质：Q232+ABS； 外形尺寸：380mm×290mm×94mm； 配套探头：09系列。 |  |
| 8 |  | 物联 | JB-TB-RA09ZLW（智能物联） |  | 台 | 2800 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 容 量：9； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1% ； 功 耗：≤20W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出，一组485输出； 材 质：ABS； 外形尺寸：288mm×220mm×86mm； 配套探头：08系列。 |  |
| 9 |  | 物联 | JB-TB-RA30ZLW（智能物联） |  | 台 | 3800 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 容 量：30； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1%； 功 耗：≤60W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出，一组485输出； 材 质：Q232+ABS； 外形尺寸：320mm×250mm×94mm； 配套探头：08系列。 |  |
| 10 |  | 物联 | JB-TB-RA60ZLW（物联） |  |  | 4500 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 容 量：60； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1%； 功 耗：≤120W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出，一组485输出； 材 质：Q232+ABS； 外形尺寸：380mm×290mm×94mm； 配套探头：08系列。 |  |
| 11 |  | 物联 | RBT-6000-ZL240 |  | 台 | 6500 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 容 量：240； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1%； 功 耗：≤240W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：图形化中文液晶显示； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出，一组485输出； 材 质：Q232+ABS； 外形尺寸：500mm×370mm×149mm。 | 1年 |
| 12 | 工商业可燃气体探测器 | 普通 | GT-RZLED09 |  | 个 | 1500 | 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：24V； 最大功率：＜3W； 通讯方式：M-BUS 两总线； 显示方式：LED指示； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：G3/4； 连接线缆：RVS 2×2.5mm2； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：155mm×150mm×80mm。 | 1年 |
| 13 |  | 普通 | GT-RZLCD09 |  | 个 | 1600 | 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：24V； 最大功率：＜3W； 通讯方式：M-BUS 两总线； 显示方式：LCD显示； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：G3/4； 连接线缆：RVS 2×2.5mm2； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：155mm×150mm×80mm。 | 1年 |
| 14 |  | 中 | GT-RZLED08 |  | 个 | 1600 | 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：24V； 最大功率：＜3W； 通讯方式：M-BUS 两总线； 显示方式：LED指示； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：G3/4； 连接线缆：RVS 2×2.5mm2； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：190mm×130mm×75mm。 |  |
| 15 |  | 高端 | GT-RZLCD08 |  | 个 | 1800 | 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：24V； 最大功率：＜3W； 通讯方式：M-BUS 两总线； 显示方式：LCD显示； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：G3/4； 连接线缆：RVS 2×2.5mm2； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：190mm×130mm×75mm。 | 1年 |
| 16 | 物联一体机 | 物联 | GT-RZLCD15D |  | 个 | 3200 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控。 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：220V； 最大功率：＜3W； 报警方式：声光报警； 通讯方式：NBIOT/4G； 显示方式：LCD； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：M20； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：188mm×155mm×75mm。 | 1年 |
| 17 |  | 物联 | GTYQ-RZLCD15D |  |  | 3500 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：220V； 最大功率：＜3W； 报警方式：声光报警； 通讯方式：NBIOT/4G； 显示方式：LCD； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：M20； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：188mm×155mm×75mm。 |  |
| 18 | 声光警灯 |  | RAS-600 |  | 个 | 200 | 声音强度：≥75db； 指示：三色LED指示； 防爆等级：ExIBIICT6Gb； 防护等级：IP66。 |  |
| 19 | GDS机柜 |  | GDS-001 |  | 套 | 45000-140000 | 根据客户需求配置。 |  |
| 20 | 分区执行器 |  | MK-ZL-W1000 |  | 台 | 6500 | 可以实现一个主机控制多路探测器、紧急切断阀。 |  |
| 21 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  |  |  |  |  | 1、不锈钢和铸钢阀未标注的价格：1.0MPa在0~0.1MPa价格基础上增加5%，1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa每增加一个压力等级再增加5%；铝合金最高PN1.6MPa。(不含DN50以上） 2、断电关闭型常闭式，价格在以上价格基础上增加10%。 |  |
| 说明： 1.以上价款包含： 3 %的增值税、运杂费、包装费、设备保险费、安装费； 2.探测器属专利产品，可以根据气体类别选择不同的传感器； 3.主控箱自带智能物联功能，勿需配置外接物联网卡，厂家提供独立服务器，运行更稳定； 4.公司设有服务中心，可以集中监测设备运行状况和提供售后服务，地址：巫山县高唐街道圣泉街503号门市，服务电话：023-57510072； 5.该报价包含3年信息服务费； 6.公司提供探测器年检服务和日常检查。 |

| 成都安可信电子股份有限公司燃气泄漏报警装置产品信息公示 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 档次 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名称） | 图片 | 单位 | 台/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
|  |  |  |  |  |  |  | 性能 | 质保 |
| 1 | 民用管道燃气自闭阀 | 普通 | 管道燃气自闭阀（锻造铝合金） AEC-ZBF-DN15 |  | 个 | 220 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：0.9Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金。 | 1年 |
| 2 |  | 高端 | 管道燃气自闭阀（锻造铜合金） AEC-ZBF-DN15 |  | 个 | 430 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：0.9Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：铜阀。 | 1年 |
| 3 | 民用可燃气体泄漏探测报警系统 | 普通 | JT-AEC2363a |  | 套 | 328 | 气体介质：甲烷； 通讯信号：脉冲输出； 口径:DN15； 连接方式：螺纹连接； 压力等级：低压； 带两组灯的状态指示。 | 1年 |
| 4 |  | 中端 | JT-AEC2361a |  | 套 | 480 | 气体介质：甲烷； 通讯信号：脉冲输出； 口径:DN15； 连接方式：螺纹连接； 压力等级：低压； 带4组灯的状态指示； 可定制物联网功能。 | 1年 |
| 5 |  | 高端 | JT-AEC2361b |  | 套 | 690 | 物联网、蓝牙、热点功能，特点：报警推送：电话推送，短信推送，APP推送；电磁阀开路检测，黑匣子功能，寿命到期提示，现场灵敏度调整，可控制驱动排风系统； 气体介质：甲烷； 通讯信号：脉冲输出； 口径:DN15； 连接方式：螺纹连接； 压力等级：低压； 带4组灯的状态指示； 可定制物联网功能。 | 1年 |
| 6 | 工商业报警控制器 | 普通 | 工业报警控制器 AEC2303a（2点位） （4点位） |  | 台 | 2800 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/1.3Ah两只； 显示方式：数码管显示； 报警方式：声光报警； 通讯方式：四总线； 并网模式：仅支持从模式 报警输出： 内置两组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 7 |  | 中端 | 工业报警控制器 AEC2302a（最大支持16点位） |  | 台 | 6500 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/1.3Ah两只； 显示方式：数码管显示； 报警方式：声光报警； 通讯方式：四总线； 并网模式：仅支持从模式 报警输出： 内置两组无源可编程外控输出（触点容量AC220V/2A）； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 8 |  | 高端 | 工业报警控制器 AEC2301a（最大支持256点位） |  | 台 | 39800 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz ； 备用电池：12V/1.3Ah两只； 显示方式：数码管显示； 报警方式：声光报警； 通讯方式：四总线； 并网模式：仅支持从模式 报警输出： 内置两组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 9 | 工商业可燃气体探测器 | 普通 | 可燃气体探测器 GT-AEC2331a） |  | 个 | 2980 | 气体介质：甲烷； 量程：3-100%LEL； 检测原理：催化燃烧式。 | 1年 |
| 10 |  | 中端 | 可燃气体探测器 GYT-AEC2335 |  | 个 | 3200 | 气体介质：液化气、甲烷可选择； 工作电压:220v； 量程：3-100%LEL。 | 1年 |
| 11 |  | 高端 | 可燃气体探测器 GT-AEC2232bx |  | 个 | 3980 | 检测可燃气体，传感器可带电插拔，自带声光报警功能，配置3组 G3/4"内螺纹接口，安装布线可分别设置，支持寿命检测，传感器寿命到期自动提示，带现场LED显示，带红外遥控标定。 | 1年 |
| 12 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | DN15-DN250(铸铝) |  | 个 | 12800 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 13 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | DN15-DN250（铸钢） |  | 个 | 22800 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 备注： 1.上述产品厂家均为成都安可信电子股份有限公司； 2.上述居民燃气管道自闭阀、燃气泄漏探测报警系统价格含切断阀安装价格； 3.工商业燃气泄漏探测报警系统由报警控制器、可燃气体探测器、防爆紧急切断阀三部分组成； 4.上述工商业燃气泄漏探测报警器系统价格包含50米内的安装和辅材，超出部分单独协商费用（安装和辅材以现场实际工程量计算）； 5.上述设备我司提供终身售后服务、使用技术支持，建立二十四小时服务热线，确保漏气情况处置及时，报装燃气使用安全。 |

| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司燃气泄漏报警装置产品信息公示 （安装单位：重庆宇泽森燃气设备安装有限公司） |
| --- |
| 序号 | 类别 | 档次 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名称） | 图片 | 单位 | 台/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
|  |  |  |  |  |  |  | 性能 | 质保 |
| 1 | 民用管道燃气自闭阀 | 普通 | 管道燃气自闭阀（锻造铝合金） Z0.9TZ-15/9.5 Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 120 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 2 |  | 高端 | 管道燃气自闭阀（锻造铜合金） Z0.9TZ-15/9.5 Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 170 | 额定工作压力：2KPa； 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：1.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：9. 5mm胶管连接； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 3 | 民用可燃气体泄漏探测报警系统 | 普通 | JT-AT2004A |  | 套 | 370 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 4 |  | 中端 | JT-AT2004A |  | 套 | 400 | 特点：液晶显示，电磁阀开路检测，黑匣子功能，寿命到期提示，现场灵敏度调整，可控制驱动排风系统。 检测原理:半导体； 检测对象:甲烷，丙烷； 采样方式：自由扩散式 报警方式：声光报警； 工作电压：AC220V/50Hz； 报警浓度：10%LEL±3%LEL； 功耗：≤3W； 尺寸：76mm×120mm×39mm； 安装方式：壁挂式； 传感器使用寿命：五年。 | 1年 |
| 5 |  | 高端 | JT-AT2004A/NB |  | 套 | 450 | 特点：报警推送：电话推送，短信推送，APP推送；电磁阀开路检测，黑匣子功能，寿命到期提示，现场灵敏度调整，可控制驱动排风系统。 检测原理:半导体； 检测对象:甲烷，丙烷； 采样方式：自由扩散式； 报警方式：声光报警； 工作电压：AC220V/50Hz； 报警浓度：10%LEL±3%LEL； 功耗：≤3W； 尺寸：76mm×120mm×38mm； 安装方式：壁挂式； 传感器使用寿命：五年； NB系列设备可同时将报警信号上传至物联网平台,并推送至用户手机客户端,确保用户及时了解到现场故障信息。 | 1年 |
| 6 | 工商业报警控制器 | 普通 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020SE（2点位） JB-TB-AT2020SE（4-32点位） |  | 台 | 900-5000 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/1.3Ah两只； 显示方式：单色点阵液晶； 报警方式：声光报警； 通讯方式：两总线； 并网模式：仅支持从模式 报警输出： 内置两组无源可编程外控输出（触点容量AC220V/2A；） 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 7 |  | 中端 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020DX（最大支持256点位） |  | 台 | 9000 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/4.5Ah 两只； 显示方式：TFT 图形化中文液晶； 报警方式：声光报警； 通讯方式：两总线； 并网模式：主从模式同时支持； 报警输出：内置3组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 8 |  | 高端 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020F（最大支持1000点位） |  | 台 | 20000 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/12Ah 一只； 容 量：每回路200点位，共5回路； 显示方式：7寸TFT图形化中文液晶显示； 报警方式：声光报警； 通信方式：两总线； 并网模式：主从模式同时支持； 报警输出：内置3组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 输出类型：保持/脉冲输出 信号传输距离：≤1500m（2×2.5mm2）； 适配探测器：XBUS，兼容HBUS及TBUS总线； 外形尺寸：605mm*430mm*122mm； 安装方式：壁挂式或入柜安装。 | 1年 |
| 9 | 智慧物联数据网关 | 通用 | FDG-X303 |  |  | 900 | 基于NB-IOT GIS精准定位 短信推送 语音电话 APP推送 集中监控 报警电话设置无上限 含3年服务费 | 1年 |
| 10 | 工商业可燃气体探测器 | 普通 | 可燃气体探测器 GT-AT0501 |  | 个 | 1250 | 两总线 双出线接口；可加装声光或代替接线盒作用；传感器可带电插拔。 | 1年 |
| 11 |  | 中端 | 可燃气体探测器 GT-AT0503/D |  | 个 | 2100 | 开关量型/分线型/两总线 双出线接口，可加装声光或代替接线盒作用，带液晶显示 传感器可带电插拔。 | 1年 |
| 12 |  | 高端 | 可燃气体探测器 GT-YQ-XP4000 |  | 个 | 3100 | 检测可燃气体，传感器可带电插拔，自带声光报警功能 配置3组 G3/4"内螺纹接口，安装布线可分别设置，支持寿命检测，传感器寿命到期自动提示。 | 1年 |
| 13 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | XF5025AF-XF5200AF |  | 个 | 800-16000 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 14 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | XF5025AF-XF5200AF/T |  | 个 | 800-16000 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 备注： 1.上述产品厂家均为成都鑫豪斯电子探测技术有限公司； 2.上述居民燃气管道自闭阀、燃气泄漏探测报警系统价格含切断阀安装价格； 3.工商业燃气泄漏探测报警系统由报警控制器、可燃气体探测器、防爆紧急切断阀三部分组成； 4.上述工商业燃气泄漏探测报警器系统价格不包括安装和辅材（安装和辅材以现场实际工程量计算）； 5.上述设备我司提供终身售后服务、使用技术支持，建立二十四小时服务热线，确保漏气情况处置及时，报装燃气使用安全。 |

| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司燃气泄漏报警装置产品信息公示 （安装单位：巫山县三峡风天然气有限责任公司） |
| --- |
| 序号 | 类别 | 档次 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名称） | 图片 | 单位 | 台/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
|  |  |  |  |  |  |  | 性能 | 质保 |
| 1 | 民用管道燃气自闭阀 | 普通 | 管道燃气自闭阀（锻造铝合金） Z0.9TZ-15/9.5 Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 100 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 2年 |
| 2 |  | 高端 | 管道燃气自闭阀（锻造铜合金） Z0.9TZ-15/9.5 Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 150 | 额定工作压力：2KPa； 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：1.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：9. 5mm胶管连接； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 2年 |
| 3 | 民用可燃气体泄漏探测报警系统 | 普通 | JT-AT2004A |  | 套 | 350 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 2年 |
| 4 |  | 中端 | JT-AT2006A |  | 套 | 380 | 特点：液晶显示，电磁阀开路检测，黑匣子功能，寿命到期提示，现场灵敏度调整，可控制驱动排风系统。 检测原理:半导体； 检测对象:甲烷，丙烷； 采样方式：自由扩散式； 报警方式：声光报警； 工作电压：AC220V/50Hz； 报警浓度：10%LEL±3%LEL； 功耗：≤3W； 尺寸：76mm×120mm×39mm； 安装方式：壁挂式； 传感器使用寿命：五年。 | 2年 |
| 5 |  | 高端 | JT-AT2004A/NB |  | 套 | 430 | 特点：报警推送：电话推送，短信推送，APP推送；电磁阀开路检测，黑匣子功能，寿命到期提示，现场灵敏度调整，可控制驱动排风系统。 检测原理:半导体； 检测对象:甲烷，丙烷； 采样方式：自由扩散式； 报警方式：声光报警； 工作电压：AC220V/50Hz； 报警浓度：10%LEL±3%LEL； 功耗：≤3W； 尺寸：76mm×120mm×38mm； 安装方式：壁挂式； 传感器使用寿命：五年； NB系列设备可同时将报警信号上传至物联网平台,并推送至用户手机客户端,确保用户及时了解到现场故障信息。 含5年通讯费 | 2年 |
| 6 | 工商业报警控制器 | 普通 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020SE（1~2点位） JB-TB-AT2020S（4-32点位） |  | 台 | 930-5500 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/1.3Ah两只； 显示方式：单色点阵液晶； 报警方式：声光报警； 通讯方式：两总线； 并网模式：仅支持从模式 报警输出： 内置两组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A） 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 2年 |
| 7 |  | 中端 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020DX（最大支持256点位） |  | 台 | 9000 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/4.5Ah 两只； 显示方式：TFT 图形化中文液晶； 报警方式：声光报警； 通讯方式：两总线； 并网模式：主从模式同时支持； 报警输出：内置3组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 2年 |
| 8 |  | 高端 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020F（最大支持1000点位） |  | 台 | 20000 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz ； 备用电池：12V/12Ah 一只； 容 量：每回路200点位，共5回路； 显示方式：7寸TFT图形化中文液晶显示； 报警方式：声光报警； 通信方式：两总线； 并网模式：主从模式同时支持； 报警输出：内置3组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 输出类型：保持/脉冲输出 信号传输距离：≤1500m（2×2.5mm2）； 适配探测器：XBUS，兼容HBUS及TBUS总线； 外形尺寸：605mm*430mm*122mm； 安装方式：壁挂式或入柜安装。 | 2年 |
| 9 | 工商业可燃气体探测器 | 普通 | 可燃气体探测器 GT-AT0501 |  | 个 | 1300 | 两总线 双出线接口， 可加装声光或代替接线盒作用，传感器可带电插拔。 | 2年 |
| 10 |  | 中端 | 可燃气体探测器 GT-AT0503/D |  | 个 | 2000 | 开关量型/分线型/两总线 双出线接口，可加装声光或代替接线盒作用，带液晶显示感器可带电插拔。 | 2年 |
| 11 |  | 高端 | 可燃气体探测器 GT-YQ-XP4000 |  | 个 | 3000 | 检测可燃气体，传感器可带电插拔，自带声光报警功能 配置3组 G3/4"内螺纹接口，安装布线可分别设置，支持寿命检测，传感器寿命 到期自动提示。 | 2年 |
| 12 | NB远传 |  | 工商业NB远传模块 |  | 个 | 960 | 含三年通讯费 | 2年 |
| 13 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | XF5025AF-XF5200AF |  | 个 | 1100-16000 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 2年 |
| 14 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | XF5025AF-XF5200AF/T |  | 个 | 1150-16600 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 2年 |
| 备注： 1.上述产品厂家均为成都鑫豪斯电子探测技术有限公司； 2.上述居民燃气管道自闭阀、燃气泄漏探测报警系统价格含切断阀安装价格； 工商业燃气泄漏探测报警系统由报警控制器、可燃气体探测器、防爆紧急切断阀三部分组成； 4.上述工商业燃气泄漏探测报警器系统价格不包括安装和辅材（安装和辅材以现场实际工程量计算）； 5.上述设备我司提供终身售后服务、使用技术支持，建立二十四小时服务热线，确保漏气情况处置及时，报装燃气使用安全。 |

| 珠海兴华电子科技有限公司燃气泄漏报警装置产品信息公示 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 档次 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名称） | 图片 | 单位 | 台/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
|  |  |  |  |  |  |  | 性能 | 质保 |
| 1 | 民用管道燃气自闭阀 | 普通 | 管道燃气自闭阀（锻造铝合金） Z0.9TZ-15/9.5 Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 100 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 2 |  | 中端 | 管道燃气自闭阀（锻造铜合金） Z0.9TZ-15/9.5 |  | 个 | 146 | 额定工作压力：2KPa； 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：1.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：9. 5mm胶管连接； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 3 |  | 高端 | 管道燃气自闭阀（锻造铜合金） Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 148 | 额定工作压力：2KPa； 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：1.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：9. 5mm胶管连接； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 4 | 民用可燃气体泄漏探测报警系统 | 普通 | JT-XH360A |  | 套 | 350 | 额定工作电压：AC220V±15% 50HZ； 量程：氢气：125-750*10-6、天然气：0-20%LEL、 液化气：0-20%LEL； 功耗：≤3W； 使用环境：温度：-10℃-+50℃ 相对湿度：≤95%RH； 响应时间：≤30秒（T90)； 安装方式：壁挂型； 输出接口：DC12V/100mA脉冲信号，配接DC12V常开紧急切断阀； 联网接口：DC5V TTL负逻辑串行通信接口； 尺寸：116mm*72mm*45mm。 | 1年 |
| 5 |  | 高端 | JT-XH360A-C |  | 套 | 400 | 额定工作电压：AC220V±15% 50HZ； 量程：氢气：125-750*10-6、天然气：0-20%LEL、 液化气：0-20%LEL； 功耗：≤3W； 使用环境：温度：-10℃-+50℃ 相对湿度：≤95%RH； 响应时间：≤30秒（T90)； 安装方式：吸顶型； 输出接口：DC12V/100mA脉冲信号，配接DC12V常开紧急切断阀； 联网接口：DC5V TTL负逻辑串行通信接口； 尺寸：116mm*72mm*45mm。 | 1年 |
| 6 | 工商业报警控制器 | 普通 | 工业报警控制器 XH-G300A（1-4点位） |  | 台 | 850-2600 | 工作电压：AC220V/50Hz，备电：24V ； 显示方式：数码管连续显示； 报警功能：报警点设置； 报警声音：110声音报警，120声音故障； 通讯方式：四总线； 报警输出：直流脉冲信号、交流脉冲信号、无源开关量信号； 适配探测器：可燃气体探测器。 | 1年 |
| 7 |  | 中端 | 工业报警控制器 XH-G300B（1-16点位） |  | 台 | 3600-5500 | 工作电压：AC220V/50Hz，备电：24V ； 显示方式：中文液晶显示； 报警功能：两级报警，报警点设置； 报警声音：110声音报警，120声音故障； 通讯方式：四总线； 报警输出：直流脉冲信号、交流脉冲信号、无源开关量信号； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 8 |  | 高端 | 工业报警控制器 XH-G300C（1-64点位） |  | 台 | 5800-7600 | 工作电压：AC220V/50Hz，备电：24V； 显示方式：中文液晶显示； 报警功能：两级报警，报警点设置； 报警声音：110声音报警，120声音故障； 通信方式：四总线； 报警输出：直流脉冲信号、交流脉冲信号、无源开关量信号 信号传输距离：大于1000米； 外形尺寸：400mm*280mm*120mm； 安装方式：壁挂式。 | 1年 |
| 9 | 工商业可燃气体探测器 | 普通 | 可燃气体探测器 GT-XH800A |  | 只 | 1200 | 检测原理：催化式燃烧； 检测方式：自然扩散式； 检测内容：甲烷、丙烷、可燃性气体等； 检测范围：3-100%LEL（爆炸下限；） 响应时间：≤30S； 输出信号：继电器湿接点DC24V/150mA； 现场高亮度LED指示灯显示，可实现现场红外遥控方式的调零、标定调试。 | 1年 |
| 10 |  | 中端 | 可燃气体探测器 GTY-XH800C |  | 个 | 1650 | 检测原理：催化式燃烧； 检测方式：自然扩散式； 检测内容：甲烷、丙烷、可燃性气体等； 检测范围：3-100%LEL（爆炸下限）； 响应时间：≤30S； 现场显示型探测器，可实现现场红外遥控方式的调零、标定调试。 | 1年 |
| 11 |  | 高端 | 可燃气体探测器 GTY-XH800D(独立式） |  | 个 | 2800 | 检测原理：催化式燃烧； 检测方式：自然扩散式； 检测内容：甲烷、丙烷、可燃性气体等； 检测范围：3-100%LEL（爆炸下限）； 响应时间：≤30S； 输出信号：DC24V/150mA，无源开关量，脉冲DC24V或无源点动信号； 现场显示型探测器，可实现现场红外遥控方式的调零、标定调试。 | 1年 |
| 12 | 工商业防爆紧急切断阀 | 低端 | DN25 |  | 台 | 760 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 13 | 工商业防爆紧急切断阀 | 中端 | DN25 |  | 台 | 890 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 14 | 工商业防爆紧急切断阀 | 高端 | DN25 |  | 台 | 1120 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 15 | 工商业防爆紧急切断阀 | 低端 | DN32 |  | 台 | 1130 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 16 | 工商业防爆紧急切断阀 | 中端 | DN32 |  | 台 | 1260 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 17 | 工商业防爆紧急切断阀 | 高端 | DN32 |  | 台 | 1490 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 18 | 工商业防爆紧急切断阀 | 低端 | DN40 |  | 台 | 1560 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 19 | 工商业防爆紧急切断阀 | 中端 | DN40 |  | 台 | 1690 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 20 | 工商业防爆紧急切断阀 | 高端 | DN40 |  | 台 | 1920 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 21 | 工商业防爆紧急切断阀 | 低端 | DN50 |  | 台 | 2350 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 备注： 1.上述报警器设备厂家均为珠海兴华电子科技有限公司； 2.上述居民燃气管道自闭阀、燃气泄漏探测报警系统价格含切断阀安装价格； 3.工商业燃气泄漏探测报警系统由报警控制器、可燃气体探测器、防爆紧急切断阀三部分组成； 4.上述工商业燃气泄漏探测报警器系统价格不包括安装和辅材（安装和辅材以现场实际工程量计算）； 5.上述设备我司提供终身售后服务、使用技术支持，建立二十四小时服务热线，确保漏气情况处置及时，报装燃气使用安全。 |